\главная\р.л. конструкции\антенны\...

КСВ метр от RV4HV

Данное схемное решение скопировано с промышленного КСВ метра ROGER RSM-200 имеющего следующие хар-ки:

- Полоса частот от 1.6 мГц до 200мГц

- Проходная мощность не более 200 ватт

Принципиальная схема:

Прибор не реверсивный, поэтому надо соблюдать правильность включения входа и выхода. Трансформаторы L1 L2 намотаны на ферритовых кольцах типоразмер 12x7x6 мм проводом пэв-0.4мм 22 витка, мотается равномерно по всей окружности кольца. Затем в оба намотанных кольца вставляется латунная трубка диаметром 3,5мм и длинной 40 мм (я использовал элемент антенны от карманных приёмников) и распаивается на разъемах PL. Образец приведён на фотографии.

Дроссели L3 L4 мотаются на аналогичных кольцах и имеют по 19 витков ПЭВ 0.4мм. Обратите внимание, что через отверстия колец L3 L4 в кембрике пропущены перемычки, которые соединяют диоды и дроссели L1 L2 (как показано на схеме и видно на фото). Печатная плата двухсторонняя, на стороне показанной на фото, расположены два пятачка для пропайки разъемов PL. На второй стороне расположены остальные элементы схемы:

Выводы элементов должны быть предельно короткие.

Печатная плата выполнена утюжно-лазерной технологией (рисунок в Layout-3).Её размеры 60мм Х 33мм. Плата помещается в жестяной экран 60 Х 33 Х 33мм

Получившийся блок располагают в любом удобном корпусе из алюминия или текстолита с измерительной головкой и переключателями. Все переменные и подстроечные резисторы располагаются на отдельной плате около изм. головки. Настройка КСВ метра сводится к калибровке обратной волны резистором R3. Калибровка мощметра производится резисторами R4, R5 в поддиапазоне 200 и 20 ватт.

С уважением,
RV4HV e-mail rv4hv@rambler.ru

Глас народа

22.04.2007 22:30 Подскажите, где купить (заказать) кольца.... -- Александр-2... 16.12.2006 21:12 А как на счёт фазировки и левой-правой намотки колец? Может пора ... -- UR3ILF 27.09.2006 17:22 нет в продаже колец такого размера , есть 17,5x8,2x5 можно ли исп... -- Александр 01.07.2005 11:28 вызывает сомнение верхний частотный предел...... -- us5wcm 12.04.2005 17:13 На фотогафии видно что трансформаторы L1 и L2 намотаны не равноме... -- Александр 11.02.2005 18:56 провод применяйте 0,4 или 0,5 (не критично) к слову будет сказан... -- rv4hv 07.02.2005 14:12 В тексте указан одинаклвый диаметр провода для намотки всех коле... -- Владимир 07.02.2005 13:27 Спасибо!... -- Пламен, LZ5PL... 04.02.2005 14:08 прибор линеен во всей полосе пропускания! Потонциометр который вы... -- rv4hv 02.02.2005 18:30 Да, как говорил Алф в известном телесериале - читайте сначала то,... -- Пламен, LZ5PL... 01.02.2005 10:58 R4-200k в остальном отлично работает... -- rw4hhu 31.01.2005 19:13 Пламен , посмотрите внимательно схему. В верхнем правом углу указ... -- UR5TDQ 31.01.2005 19:05 А какие феритовие кольца использовались?... -- Пламен, LZ5PL...