http://www.qrz-e.ru/forum/32-13-1

Как в домашних условиях определить К укор кабеля ? Коэффициент укорочения кабеля можно определить в домашних условиях имея КСВ-метр и набор резисторов. Для определения Кукор 75-ти Омного кабеля берем резистор необходимой мощности номиналом 112 Ом. Подключаем его к куску кабеля длиной 1/4 волны. Подаем с трансивера сигнал нужной частоты. Путем подрезания кабеля добиваемся КСВ=1,0 . Отношение между геометрической длиной кабеля и фактической и даст искомый коэффициент укорочения. Например берем кабель длиной 1/4 волны на 40 м диапазон Геометрическая длина (та,которую можно измерить линейкой) будет равна 300/7.05 = 42,55 м , т.е. 1/4 волны равна 42.55 м / 4 = 10,64 м . Подаем с трансивера сигнал и меряем КСВ. Обрезам кабель по 10 см. Например получаем КСВ = 1,0 при длине кабеля 7,02 м . Отношением фактической и геометрической длин определяем К укор : 7,02 м / 10,64 м = 0,66 т.е. К укор = 0,66 Можно кабель не резать - а менять частоту трансивера. Отношение заданной частоты и той, на которой КСВ будет равен 1,0 и даст К укор кабеля. Для определения Кукор 50-ти Омного кабеля берем резистор 12,5 Ом а отрезок испытываемого кабеля делаем в 2 провода - т.е. два куска 1/4 L кабеля подключаем параллельно. Точно так же - либо режем куски кабеля до получения КСВ=1,0 либо перестраиваем трансивер по частоте.